## Slide 1
2021.03.10
작성자 윤경섭 수석
차량 분류(소형/대형) 시험

## Slide 2
2021년 영상제품 개발
2022년
2021년
Inpeg 리눅스 영상제품 내재화
2023년
다차로 영상제품 설치 시운전 지원
도공/현장 기능개선 대응
도공 면탈/위찰 시운전 지원
무인 조달 우수 지원?
차량 분류
알고리즘 간단
샘플 취득 용이
구간단속 구분 단속 적용가능

## Slide 3
Deep learning 영상인식 분야

## Slide 4
기반 기술
개/고양이 binary label classification 소스 참고
Multi label classification 변형

## Slide 5
시험 방법 cont
Train 4000(소형 2000, 대형 2000)
Validation 1000(소형 500, 대형 500)
Test 1000(소형 500, 대형 500)
인식 인정 기준 90% 이상
인식 92%
1차 시험
인식이 안되더라도
번호판 영역을 찾을 필요가 있음
2차 시험
서대구 영업소 다차로 21041장
Train 4000(소형 2000, 대형 2000)
Validation 1000(소형 500, 대형 500)
Test 1000(소형 500, 대형 500)
인식 인정 기준 90% 이상
인식 96.9% / 오인식 0.31%
서대구 영업소 다차로 21041장
이미지 generation 옵션 수정
Batch, step 수정
accuracy
loss

## Slide 6
시험 방법 end
3차 시험
Train 10000(소형 5000, 대형 5000)
Validation 2000(소형 1000, 대형 1000)
Test 3596(소형 1748, 대형 1748)
인식 인정 기준 80% 이상
인식 99.42%(21건) / 오인식 0.06% (2건)
epoch 100, batch = 20
서대구 영업소 다차로 50298장
차량이 더 잘 보이는 영상으로 변경
중앙으로 가는 차량 제거 (반이상보이는 차량)
자동분류기로 분류 후 수작업으로 정정
accuracy
loss

## Slide 7
사용 모델 및 구현
디렉토리 생성
./
datasets
train
class16
class25
train 디렉토리
validation
class16
class25
test
result
유효검증 디렉토리
test 디렉토리
class16
class25
No_categorie
시험 디렉토리 구조
Train 시작
train 디렉토리에서
카테고리 개수 파악
train 영상갯수파악
validation 영상갯수 파악
train 영상 증폭
ImageDataGenerator
ImageDataGenerator
로 train, validation 영상 읽기
Vgg16 cnn base 생성
Custom fc (full connected layer)
Drop out 50%, relu
Soft max 출력
224x224 resize
0~1 정규화
모델저장
Log, weight 저장

## Slide 8
미인식 / 오인식 영상
오인식
소형->대형
대형->소형
미인식
영상만 봐서는 특별한 특이점은 없음

## Slide 9
추후 과제
타차로 검증
Open cv
C++ 제품화 dll
오인식/미인식 향상방안
Model / Weight
읽기

## Slide 10
시스템 응용 분야
1) Object Detection
2) Object Detection + Segmentation
개인정보삭제
스마트 교차로
스마트교차로_2
어린이보호구역

## Slide 11
객체 검지 기술개발 방향
FAST RCNN
RCNN
FASTER RCNN
MASK RCNN
1
2
3
4

## Slide 12
객체 검지 기술개발 방향
YOLO (You olnly look once)
5

## Slide 13
2021년 영상제품 개발
2022년
2021년
Inpeg 리눅스 영상제품 내재화
2023년
다차로 영상제품 설치 시운전 지원
도공/현장 기능개선 대응
도공 면탈/위찰 시운전 지원
무인 조달 우수 지원?
차량 분류
객체검지?
Faster RCNN 소스 파악 완료
차로 영상 샘플 취득 / 시험
시험 위한 장비 / 인원 문제
현재 상황 및 필요 사항